Dodatkowe elementy w zestawie naprawczym SKF

Firma SKF powiększyła zawartość zestawu naprawczego pompy wody przeznaczonej do wybranych modeli Forda i Jaguara. Zmiany przyspieszą czas montażu nowej części i ograniczą ryzyko popełnienia błędu.

Dodatkowe komponenty w zestawie z pompą wody (SKF VKPA 84621) to metalowa uszczelka nakładana od strony bloku silnika, o-ring zamontowany na wielowypuście osi pompy i o-ring termostatu oraz cztery śruby mocujące.

Jednocześnie specjaliści z SKF opracowali nowe zalecenia montażowe. Przede wszystkim zwracają uwagę na stan techniczny wielowypustu osi, którego główną przyczyną zużycia są wibracje pochodzące z silnika, koła pasowego wału korbowego z tłumikiem drgań oraz dwumasowego koła zamachowego. Przed zamontowaniem nowej pompy należy prawidłowo nasmarować wielowypust osi, którym napędzana jest pompa.

Zaleca się również wymontować termostat regulacji temperatury oleju z obudowy pompy i założyć teraz dołączony do zestawu naprawczego o-ring. Musi on zostać dokładnie spasowany, w przeciwnym razie wywołane wibracje mogą uszkodzić wirnik, a nawet całą pompę wody.

Powiększony zestaw naprawczy pompy wody przeznaczony jest do Forda Mondeo III i Transita z silnikami 2.0/2.2 TDDI-TDCI oraz Jaguara X-Type 2.0/2.2 D. Referencja SKF VKPA 84621 odpowiada fabrycznym elementom z oznaczeniem Ford 1669335, XS7Q 8591 AA i Jaguar C2S48033.

W przypadku wątpliwości, numer odpowiedniej referencji SKF dla danego modelu samochodu można sprawdzić w katalogu TecDoc lub poprzez aplikację dostępną na urządzenia mobilne z system Android lub iOS z możliwością zeskanowania kodu QR.

Szczegółowych informacji udziela:

Dominik Kolbusz | Proautomotive Sp. z o.o.

Tel.: 0048 606 383 356 | e-mail: dominik.kolbusz@proautomotive.pl

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.